## Slide 1
e7d195523061f1c0214d268728035a112e1f1a63855fa0d5B3BC3571FB2346650E40B27C71D4ADB669896543E409C0762562804D99F14164E036E91A4D200FB459B9C67F1066513BDCC2663F2655ED5A2F3E64E50905ECC13FD08E412A2449DFC0DEA4732AF4E76A12DAA23714D9A24C7EAC7F7CD8FF94AEC7D4E9162B55FEA74E289784371BE33B
员工转正述职报告ppt
汇报人：陈进忠 时间：2025年11月
2025年11月

## Slide 2
  添加标题文字
目录
  个人简介
01
  试用期培训与学习情况
02
04
  对公司企业文化的心得
03
  个人发展规划

## Slide 3
PART 01
个人简介

## Slide 4
简介
我叫陈进忠，是2024届毕业生，在校主修电子信息工程专业，对嵌入式及单片机开发有浓厚的兴趣。
于8月中旬来到公司入职，至此已经工作3个月，对公司的软件开发模式以及项目流程有一个总体认知。
在未来的工作中，我会以实际问题和项目为导向，充分发挥自身的主观能动性，提升自我能力，实现与公司的共赢。
个人简介
目前的职位是软件工程师，现阶段主要是学习主驱、辅驱电机控制器、VCU整车控制器。

## Slide 5
PART 02
试用期培训与学习情况

## Slide 6
公司产品
学习
F280049 CAN
外设编程学习
CAN通讯
报文解析
电机调谐
学习
TCF油泵程序的调试
02
03
04
05
01
试用期培训与学习情况
TCF-PDU、DC程序调试
盈峰环境1783-400A霍尔标定

## Slide 7
公司产品学习
一、产品类型
我们公司专注于电机控制器的研发与制造，主要为主驱、辅驱以及多合一控制器的定制化产品供应，客户车厂涵盖了轻卡，重卡，叉车，公交车等多种车型。
二、学习步骤
主要学习的产品种类：VCU、主驱、辅驱、油泵、DCDC和PDU等控制器;
熟悉VCU整车上下电控制策略以及整车高压线路拓扑;
学习控制器后台上位机和程序烧录上位机的使用。
三、学习成果
经过这段时间的学习，我对公司的产品也有了一定的了解，掌握了主要产品的烧录方式以及上位机的使用，这也让我对公司产品研发具备更加深入的了解。

## Slide 8
01
02
03
04
对于VCU整车控制器而言，其最关键最核心的部分便是CAN通信，需要确保数据高效，准确的在各个ECU之间传输。
1.轮询收发逻辑，根据手册推荐高优先级为发送邮箱，低优先级为接收邮箱。邮箱分配数量根据实际应用调整；
2.发送周期短的CAN帧需要使用低优先级的邮箱，避免一直抢占通信带宽。
主要通过查阅芯片手册和开发指南学习CAN通信外设，配置CAN硬件驱动，通过单板测试以及ZCANPRO查看CAN通信的收发数据；
通过测试验证，完成了F280049芯片的CAN通信程序编程，实现了CAN帧的接收与发送。
F280049 CAN外设编程学习

## Slide 9
根据动力系统远程控制协议，编写CAN通讯测试程序，协助测试。
F280049 CAN外设编程学习

## Slide 10
CAN通信报文解析
CAN通信报文解析，具有两种方式：
1、直接通过CAN卡连接采集数据，使用ZCANPRO等上位机程序查看CAN帧的数据，直接对收发数据是否存在格式错误等问题进行排查；
2、通过CAN卡采集记录CAN帧报文然后保存导出.asc文件，将该格式文件导入CANoe中，使用波形分析，可以判断控制逻辑以及波形变化是否正常。
上述两种分析，都需要.dbc文件作为辅助分析文件，该文件定义了CAN帧协议的各种数据格式以及定义信息。

## Slide 11
根据通信协议，通过db++软件来编写DBC文件。
CAN通信报文解析

## Slide 12
将DBC文件和采集到的报文文件（.asc文件）导入到CANoe中进行报文解析。
CAN通信报文解析

## Slide 13
程序与上位机匹配：
后台上位机软件存在高速、低速两个版本；使用上位机时需要与对应的软件程序进行匹配。
快捷方式：查看参数6最大频率进行判断值。
准备工作：
1.将控制方式切换为后台控制；2.然后转速控输出转矩指令，转矩控制电流指令都需要进行限幅，通常为50~80%，避免调谐过程出现过流故障；
3.确保整车正常上高压且无故障。
开始调谐：
完成准备工作后，对同步电机先进行静态调谐，主要是自学习DQ轴电感，三相电阻等参数；
然后动态学习，主要是反电动势以及零点位置的确定。
电机调谐学习
注意事项：
1.开始调谐的过程中，如无突发情况，需要等待电机调谐完毕自动停止，否则调谐无效；
2.动态调谐，需要多次对比取值。

## Slide 14
1
2
3
确认程序正常开管无故障
首先烧录程序然后，上高压无故障，开管使能油泵，进行电机的调谐，以及零位整定流程。
针对不同的目标转速提供加减速解决方案
由于TCF叉车举升，倾斜，转向等功能，具有不同的目标转速，给出一个转速平滑切换的方案。
对比新旧转速跟随的效果
对于新旧两个程序的转速跟随性能，进行对比分析。
TCF油泵程序的调试
目标要求：确保油泵正常上下高压以及开管运行，然后提高油泵的转速跟随能力，增加操作舒适性。

## Slide 15
TCF油泵程序的调试
1
确认程序正常开管无故障
调试过程遇到正常上高压点，使能油泵，报转速偏差过大故障。
转速偏差过大原因为油泵有接收到目标转速，但是实际转速为0，两者之间的差值存在时间过长，即判断为转速偏差过大。
查看监控变量得知，有目标频率，但是电流指令为0，查看程序的目标转矩赋值处发现，在转速控制模式下，非后台控制的转矩输出被配置为VCU下发的目标转矩，VCU没有下发转矩，所以输出电流为0，将其赋值为转速控上限电流指令即可

## Slide 16
TCF油泵程序的调试
2
针对不同的目标转速提供加减速解决方案
测试过程：
1.首先确定转速换PI参数，在默认的加减速时间下，对KP、KI进行多次对比调节测试，找到最优的一组参数；
2.确定PI环参数后，再调节加减速时间参数，寻找到最小且合规的一组加减速时间；
3.以最小的一组加减速时间为参考，根据目标转速切换，给定不同的加减速时间参数。

## Slide 17
TCF油泵程序的调试
3
对比新旧转速跟随的效果
旧程序转速跟随波形
新程序转速跟随波形
从上图对比可以看出，右侧转速更加平稳且更加贴目标转速。

## Slide 18
TCF-PDU、DC程序调试
调试过程中遇到：
车辆上高压，DCDC正常工作，整车没有进入Ready。
同检查报文发现，PDU在吸合主接的预充过程处理中，主接吸合后没有断开预充接触器。
修改代码中对于预充接触器的DO处理函数后，整车正常上高压，进入Ready。

## Slide 19
TCF-PDU、DC程序调试
TCF叉车整车上高压CAN报文解析
首先，上低压之后，各个 ECU 设备进行唤醒，PDU 自检发送各个接触器的状态，如果无接触器粘连，则发送允许蓄电池上电；BMS 自检电池状态，然后反馈是否允许上电；VCU 接收到 PDU上继电器状态均为断开以及无粘连时，VCU 请求蓄电池上电；
钥匙 KEY_START 挡，上高压硬线信号，VCU 接收该信号后进行处理，根据 BMS 与 PDU 报文判断可以上高压，则发送主接触器闭合命令，PDU 接收到主接触器闭合之后，自动进行主接上高压预充过程，预充完毕之后，先闭合主接触器，再断开预充接触器。
主接闭合之后，然后是 VCU 发送 DCDC 接触器闭合命令， DCDC 闭合， DCDC 闭合之后，VCU 就发送 DCDC 工作命令， DCDC 运行。然后是 TMS 继电器闭合。在上述接触器都吸合之后，VCU 下发上高压请求到 BMS，BMS 使动力电池输出高压直流电，上电过程结束。

## Slide 20
盈峰环境1783-400A霍尔标定
工装测试：控制器三相输出电流不平衡，且与目标给定电流偏差过大。
台架测试：
运用控制变量法，在保证硬件一致的情况下，实验室台架测试，无水冷、旋变。开环控制。对托电机转矩模式，陪测电机转速模式，输出固定电流。通过钳流表测量三相实际输出电流，记录实验数据。

## Slide 21
盈峰环境1783-400A霍尔标定
测试结果数据
参数14 = 145 的情况下，实际输出是最理想的一个状态。1766 项目使用参数 14 = 150，由当时工装测试获得较为理想的参数。对于 400A 的三相采样霍尔，参数 14 的值在 145基础上可以进行一些微调。在工装测试时，调整参数没变化的结论为参数没有被正确的写入。

## Slide 22
PART 03
个人发展规划

## Slide 23
计划项
学习电机电控算法
时间
2025年11月-2026年03月
方法
阅读电机控制算法书籍，博客，论文等资料。
目标
个人发展规划
理解电机控制Id = 0控制,MTPA控制等控制方式的原理，以及程序相关参数的作用机制。
学习电机标定
Notes: 042feabc-9a30-492c-b9ac-9f273dc2f725

## Slide 24
计划项
提高代码编程能力
时间
2025年12月-2026年12月
方法
阅读代码相关书籍，
多阅读一些优质代码，多尝试编程练习。
目标
个人发展规划
保证代码的可读性以及逻辑处理的实时性。
提高规划以及总结的软能力
2026年12月-2026年12月
在平时工作时，多用做规划，多记录，多总结。
逻辑清晰的进行开发过程的沟通交流，以及高效的文档输出。
Notes: 042feabc-9a30-492c-b9ac-9f273dc2f725

## Slide 25
PART 04
对公司企业文化的心得

## Slide 26
01
04
02
03
组织结构清晰，任务调配有度，以实际项目进度为导向，没有硬性加班现象。
实事求是，以解决项目实际问题为主，追根溯源。
工作环境友好，部门成员互相帮助，沟通交流学习，共同成长。
总结，分析，共享资源，加快开发进展，以及尽量避免二次踩坑。
对公司企业文化的心得

## Slide 27
e7d195523061f1c0214d268728035a112e1f1a63855fa0d5B3BC3571FB2346650E40B27C71D4ADB669896543E409C0762562804D99F14164E036E91A4D200FB459B9C67F1066513BDCC2663F2655ED5A2F3E64E50905ECC13FD08E412A2449DFC0DEA4732AF4E76A12DAA23714D9A24C7EAC7F7CD8FF94AEC7D4E9162B55FEA74E289784371BE33B
感谢观看
汇报人：陈进忠 时间：2025年11月
2025